第一章  询价通知书

安徽交运集团滁州汽运有限公司两辆加油车询价通知书

致：                             ：

一、项目概况

1、项目名称

安徽交运集团滁州汽运有限公司两辆加油车采购。

2、项目内容

2台中型罐式加油车。

- 资金来源

安徽交运集团滁州汽运有限公司

4、项目批复

皖滁汽办【2019】272号《关于全椒分公司更新两辆加油车的批复》

二、项目要求及技术参数

2.1供应商应按照采购人要求进行设备供应，必须满足以下基本要求：

2.1.1用途: 具有危险品运输功能，加油装置性能稳定可靠。

2.1.2工作条件：中国地区，环境温度：－25℃－＋45℃。

3.1.3 要求所投设备完好无损、没有破损及油漆擦痕、无漏油、漏水、漏气现象，且各项性能良好。

2.1.4制造商企业注册地址应与实际生产产地相符。

2.1.5整车具有国家发改委上牌公告，国家环保公告，3C认证。供应商所提供的车辆还应具有国家要求的其他必要手续。

2.1.6厂家在安徽省及周边地区设有常驻售后服务机构，并提供联系地址及电话；

2.1.7整车保修壹年，保修期内因质量原因维修费用由供应商负责。

2.2设备详细技术参数

| 产品名称 | 中型罐式加油车 | 底盘配置 | 东风或庆铃底盘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车长 | ±7(m） | 罐体容积(m3) | 7.6±0.5 |
| 发动机排放 | 国五及以上排放 | 发动机功率（KW） | ≥110 |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） | 轮胎数 |  |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5GANST钢丝胎，有备胎 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 油罐要求 | 单仓 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) |  |
| 其它 | 1．该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。2.前盘制动3.带空调。4.罐体容积严格按照公告制作，采用优质国标碳钢板材，罐体厚度≥4mm,带泵体，一次成型，全自动无缝焊接。5.加油机装置外装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化。6.配两个灭火器7.贴“易燃液体”字，贴反光标志，安全告示牌。8.加装设备箱。 |

三：报价

3.1采购设备除有特殊说明外，均应按技术要求报价。

3.2采购方设置本项目的上限控制价为人民币叁拾伍万元整（¥350000元），报价方所报价格如超出上限控制价则按报价作废处理。

3.3按照采购要求供应商只能提供一份报价方案，如出现多份方案的报价者，则取消此报价方的报价资格。

3.4供应商应对报价文件进行密封包装，采用邮寄或指派专人送达给采购方。

四：质量要求

供应商必须按正规渠道正常手续进货，保证商品质量。

五：支付方式

车辆验收合格后，询价方在10个工作日内向供应商支付购车款总价的90%，剩余的10%购车款作为质保金，壹年质保期满后，经双方结算，询价方将质保金退还供应商（不计利息）。

六：提交响应文件截止时间及地点及相关事宜（见报价须知）

七：评审方法和标准

根据符合资格要求、质量和服务相近且报价最低的原则确定项目实施单位。

八：响应文件格式（见询价文件）

九：.交货时间及地点

成交供应商确定后，成交供应商应在签订合同后20日内将所需车辆送至安徽全椒，履行交车验收手续，7天内完成车辆上牌照工作。

如果因为供应商产品不满足要求或所需证件不齐等原因，造成不能完成车辆上牌照工作的，采购方将无条件将车辆退还供应商，由此造成的一切损失由供应商自负。

十：联系方式

联系人：苏太祥    电话：15855024206

安徽交运集团滁州汽运有限公司

2019年6月14日

第二章、报价须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价人 | 名 称：安徽交运集团滁州汽运有限公司 地 址： 安徽省滁州市天长路191号 联系人： 苏太祥 电 话： 15855024206 |
| 2 | 项目名称 | 安徽交运集团滁州汽运有限公司两辆中型罐式加油车采购 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 出资比例 | 100% |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 报价人资质条件 | 资质条件：见附录1 |
| 7 | 报价截止时间 | 2019 年6月24日10时00分 |
| 8 | 是否接受调价函 | 否 |
| 9 | 报价有效期 | 自报价人提交报价文件截止之日起计算90天 |
| 10 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 11 | 签字或盖章要求 | 报价文件使用不能褪色的墨水书写或打印。报价函由报价人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名并加盖公章，不得用签名章代替。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件外封套上不得有报价单位的公章及标识。 |
| 12 | 装订要求 | 不允许活页装订。 |
| 13 | 封套上写明 | 询价人地址：安徽省滁州市天长路191号 询价人名称： 安徽交运集团滁州汽运有限公司 安徽交运集团滁州汽运有限公司两辆中型罐式加油车采购 在2019年 6月24日10 时 00 分前不得开启 |
| 14 | 递交报价文件地点 | 安徽交运集团滁州汽运有限公司机务部 |
| 15 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 16 | 开封地点 | 开封地点： 机务部 |
| 17 | 询价小组的组建 | 询价小组构成：安徽交运集团滁州汽运有限公司相关人员 |
| 18 | 是否授权询价小组确定中选人 | 否，推荐的中选候选人的人数为 1名 |
| 19 | 询价控制价 | 设询价控制价，询价控制价上限为：两台加油车35万元。 |

附录1

# 资格审查条件(资质最低条件)

- 本工程项目询价采取公开询价的方式，凡具有独立法人资格、企业法人营业执照均可报价；

但有下列情况之一的潜在报价人不得参与报价：

- 正受到责令停产、停业行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；

- 涉及正在诉讼的案件，且会对承担项目造成重大影响的；

- 被省级及以上行业主管部门禁止进入该区域车辆买卖市场且在有效期内的。

- 报价申请单位的申请必须是独家申请，不接受联合体申请。

- 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时报价。

# 报价价格

- 供应商所报的价格和各项承诺条款在履约过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价价格包括：设备在制造或组装时使用的部件和随机工具、易损备件的费用；设备运至最终目的地的运输、保险费用；其他服务（伴随服务）的费用；验收所需的一切费用。

2、供应商应充分了解本项目情况，报价应包括报价者全面、正确地履约的直接及间接所有费用。

3、询价采购确定的供应商不应因劳务、材料、机械等的价格变动而作任何调整。

第三章、资格审查与报价评审

评审程序

1资格评审

询价小组根据第二章附录1中规定的评审因素和评审标准，对报价人的报价文件进行资格评审。

2推荐候选人（通过资格审查的最低价中选）

询价小组对通过资格审查的报价文件，按照报价由低到高排序，推荐排序第一名的报价人为中选人。

第四章、报价文件格式

安徽交运集团滁州汽运有限公司两辆加油车采购

报  价  文  件

报价人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目    录

一、询价通知书原件、报价函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资质审查资料

一、询价通知书原件、报价函

（一）询价通知书原件

（二）报价函

致：                              （询价人名称）

在并充分研究                                            （项目名称）（以下简称“本项目”）采购询价文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                元（RMB￥：     元）的报价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定。

如果我方中选，我方保证按照合同约定的日期送货。我方同意本报价函在询价文件规定的提交报价文件截止时间后，在询价文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中选通知书。

随本报价函道交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中选通知书连同本报价函，包括报价函附录，对双方具有约束力。

报价人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

报 价 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                          （盖单位章）

年        月        日

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年        月        日

四、资质审查资料

报价人基本资料

1、年检合格的企业法人营业执照彩色复印或扫描件

2、企业资质证书副本的彩色复印或扫描件

3、安全生产许可证的彩色复印或扫描件。